DQ-Ⅱ型通用电桥夹具

- 概念

DQ-Ⅰ、Ⅱ型电桥夹具是为了测试裸圆铜、铝线电阻率而设计的专用设备，它于QJ36、QJ44、QJ57等电桥配套使用、用于CB3048-85《电线电缆电气性能试验方法》中规定的各种圆铜、铝线的电阻测试。

本设备采用喷漆底板，结构合理，使用方便。

- 技术性能

适用范围；各种电桥。主要适用于QJ19、QJ36、QJ44、QJ57。

电流端子、电压端子间距：60mm。

电流夹具钳口有效长度：1000mm。

最大试样截面：300mm2

- 使用方法

- 根据所购电桥安装示意图安装。

- 使用前应向当地计量部门进行长度计量。

- 定期校验两测量钳口之间隔，保证测量参数的精度。

- 注意事项

- 夹具于夹具之间通过环氧树脂板绝缘，不应有导电物体附上使之导通，而影响测量数据。

- 连接线接线柱应牢固旋合，避免接触电阻增大影响测试精度。

- 钳口与接线柱应避免与油污接触，影响测试结果。

- 夹具、电桥应保持清洁，经常擦试保养。