DQ630导体电阻夹具

电线电缆通用DQ630夹具：

- 四头夹具，电压端电流端共计4个坚固旋钮，使电线电缆与夹具的接触更良好，更有保证。

- 电流夹具和电压夹具间的距离可根据需要调整，电压夹具、电流夹具位置可移动，可用于测量任意长度导体。

- 铝合金基架，使夹具更坚固，更牢靠。

- 测量导线长度：1000mm

- 最大试样截面：630mm²