BC－B型程控自动冲击电压试验仪

BC－B型程控自动冲击电压试验仪主要是根据TB/T 2653、GB/T17627、GB/T16927、GB14048、GB7251、GB/T16935、IEC61730、GB4706、GB3048、JB/T 7083等标准要求，主要用于低压成套、低压电器、高低压开关、太阳能、电度表、继电器、漏电保护器等产品的安全性能（介电性能）检测。可通过计算机控制冲击输出，可打印生成测试报告。
特点：

- 手动/自动/程控模式；手动模式通过调节旋钮手动调节冲击电压，自动模式冲击电压值由系统自动调节，程控模式使用计算机自动控制冲击电压值。

- 自动模式和程控模式具有自动恒压系统，控制冲击输出电压更精细，且不受间隔时间影响。

- 程控功能提供485通讯接口及程控协议，可根据需要组建程控测试系统，通过计算机或者程控网络控制冲击电压及各项参数（程控触发）。

- 可通过计算机程控软件，实现批量组合测试，如2KV3次、4KV3次、6KV3次、-2KV3次、-4KV3次、-6KV3次等，可实现最大50组组合测试，并向计算机反馈击穿次数、击穿电压等测试结果，计算机以图形显示反馈结果，使判断更直观。

- 可使用计算机打印生成测试报告，显示冲击峰值、次数、间隔时间等测试数据。

- 测试结果自动判定功能，可以根据测试时产生的冲击电流大小和衰减程度自动判定测试合格与否。

- 提供冲击分压接口，用于示波器跟踪输出电压波形及监控输出电压。

- 12864液晶显示，同时显示直流电压、冲击电压、间隔时间、冲击次数。

- 触摸按键，微电脑控制，中文面板,可选中/英文面板及程序菜单，方便出口。

- 正负极性由正高压源负高压源双系统设计，输出更稳定，电压更高，效率更高。

- 独创全量程标定流程，全量程精度更好。

- 内置多种参数标准标定程序，检定时可随时修正误差。

- 直流、冲击双输出。

技术指标： 
1、输出冲击峰值电压：12KV（300V-12KV）/20KV（4KV-20KV）  精度：±3%

自动模式和程控模式直接设置冲击电压范围：300V-12KV/4KV-20KV

步进电压：1V
2、冲击电压波形：波前时间 1.2μs±30％

波后半峰值时间 50μs±20％

3、 击穿判定：漏电流：30mA-1200mA可设置

电压衰减：0-99%可设置

4、间隔时间：1-99S

5、冲击次数：1—9999次/无限次连续冲击

6、极性：正/负/正负交替可设置

7、外形尺寸：450mm*380mm*240mm

重量：约12Kg

8、可选扩展配套系统支持：WinXP Win7

配套：

- BC-B型程控自动冲击电压试验仪1台

- 高低压配套测试线1套

- 485-USB转换器通讯线一根。

- DB9串口延长线一根。

5、  基础版控制系统软件一套。

质量保证:保修一年，终身服务。