STC－A型冲击电压试验仪

STC－A型冲击电压试验仪主要是根据GB17627、GB14048、GB7251、GB/T16935、IEC 61730、GB4706、GB3048、GB/T22387等标准要求，主要用于太阳能、低压成套、低压电器、高低压开关、插座、电度表、电线电缆、漏电保护器等产品的安全性能（介电性能）检测及电气间隙检测验证。是低压成套、低压电器企业的“3C”认证出厂检验设备 。

特点：

1、冲击电压,直流电压双输出。

2、提供分压接口，用于示波器跟踪输出电压波形及监控输出电压。

3、12864液晶显示，同时显示直流电压、冲击电压、间隔时间、冲击次数。

4、间隔时间、冲击次数、冲击模式、冲击极性可由菜单程序设置。

5、触摸按键，微电脑控制，中英文面板及可选中/英文程序菜单，方便出口。

6、独创全量程非线性标定流程，全量程精度更好。

7、内置多种参数标准标定程序，检定时可随时修正误差。

8、豪华铝合金外箱设计。　  
技术指标： 
1、输出冲击峰值电压：12KV/15KV/20KV   精度：±3% 。 
2、冲击电压波形：波前时间 1.2μs±30％     波后半峰值时间 50μs±20％

3、间隔时间：1-99S

4、冲击次数：1—99次/无限次连续冲击；

5、极性：正／正负

6、外形尺寸：450mm*422mm*220mm；重量：约12Kg。

质量保证：保修一年，终身服务。