BI-A程控精密交流恒流源

一、    概述

BI-A型程控恒流源主要用于测试设备中需要高精度、高稳定度交流恒流源的场合，亦可做为小负载驱动的恒流电源使用。系统输出波形失真小，电流稳定。提供232接口，可用于PLC或者计算机控制电流的大小。系统提供程控、手控双模式，电子数码显示。系统采用豪华铝合机高档工控机箱。

二、    性能指标

1、电流输出范围：1mA-1500mA

2、开路电压：5-8V

3、大电流档位：150mA-1500mA

小电流档位：1mA-150mA

4、显示精度：0.1%（可校准，1000mA）

程控控制精度：±0.1%(1000mA)

程控控制显示精度：±1mA(1000mA)

稳定度：±0.1%(1000mA)

手调显示精度：±0.1%

手调稳定度：±0.2%

质量保证：保修一年，终身免费软件升级。