PA30型数字泄露电流测试仪

本系列仪器是一种真有效值测量的数字智能化仪器，适用于测量各种单相电机、电器、仪表、家用电器等的电源端任一极与保护接地端之间的泄露电流，该仪器具有预设定功能，使用方便，操作灵活等特点，并可按客户要求选配通讯接口。是符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全通用要求》等国家标准中相关条款的试验要求所需的测试仪设备。

本仪器贯彻 Q/ TPGG 3 PA30系列数字泄漏电流测试仪企业标准。

主要技术参数： 
测量范围：0-2mA-20mA自动量程转换，真有效值测量 ±3% 
报 警 值：0-20mA内任意值。 
测试电压：0-250V/AC连续可调

供电电源：交流 220Ｖ允差±10%, 50Hz

温度：0℃～40℃

相对湿度：不大于80%
每相测试时间：1-99s连续可调 
相位切换：手动或自动 
输出容量：0.5/1/2/3/5kVA等多种规格