ZC93-3型高绝缘电阻表

本仪表适用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元件、家用电器和其他电器设备的绝缘电阻。它具有操作方便、标度尺刻度清晰、读数迅速、工作稳定等优点。

本仪表贯彻JB/T9290《绝缘电阻表》行业标准

规格、额定电压、误差、测量范围和基本误差见表

产品特点：

a 仪表的供电电源为市电220Ｖ，毋须手摇

b 有多档测试电压供选择

c 仪表装有屏蔽端钮，以保证读数正确性

d 可全量程设定报警绝缘电阻值

使用条件：

温度：0℃～40℃

相对湿度：25%～80%

标度尺弧长：约100mm

外形尺寸1×b×h，mm：275×240×140

重量：3.5kg